## Slide 1: Matter 安全体系 PAA / PAI / DAC 证书验签详解 PAA · PAI · DAC Certificate Verification Deep Dive 部门内部培训 | 基于 Matter Core Spec 1.5 | 2026年5月
1/25

## Slide 2
目 录
01
Matter 安全架构概览
02
核心术语定义 (PAA/PAI/DAC/NOC)
03
PAA / PAI / DAC 证书结构详解
04
PAA / PAI / DAC 特征对比
05
Commissioning 入网总流程
06
PASE vs CASE 协议对比
07
Attestation 请求/响应 TLV 结构
08
证书链验证 6 大步骤
09
ECDSA 签名验证细节
10
Nonce 机制与防重放
11
Certification Declaration (CD)
12
VID/PID 一致性校验 + SDK 代码
13
Silicon Labs NVM3 存储实现
14
SDK 接口: DAC Provider
15
SDK 实现: DAC Verifier
16
错误码与调试排查
17
CASE 协议中的证书使用
18
NOC 操作证书
19
安全启动 · ACL · DCL
20
Matter 协议架构与安全消息
21
加密与通信安全
22
常见问题排查 FAQ
23
生产环境 CheckList
24
总结与 Q&A
2/25

## Slide 3
01 Matter 安全架构概览
1 PASE
Password Authenticated Session Establishment
配网阶段，基于密码/PIN码认证
▶
2 CASE
Certificate Authenticated Session Establishment
运行阶段，基于证书认证
▶
3 设备认证
DAC/PAI/PAA 证书链验证
Attestation Request/Response
▶
4 操作凭据
分配 NOC 操作证书
设备正式加入 Fabric
Matter 安全核心组件
PASE — 配网阶段加密（基于 PAKE 密码认证） CASE — 正常运行加密（基于 NOC 证书） 设备认证 — DAC/PAI/PAA 证书链验证 GKM — Group Key Management 组密钥管理 DCL — Distributed Compliance Ledger 分布式合规账本
Matter 完整安全链
硬件信任根 → 安全启动 → 动态证书 → 加密通信 → ACL权限控制 → DCL全局验证 • 硬件信任根：安全芯片固化密钥 (Secure Enclave) • 安全启动：Bootloader ECDSA 验证固件签名 • 动态证书：DAC (出厂) + NOC (配网时签发) • 加密通信：AES-128-CCM + 消息计数器防重放
Matter 安全设计原则
信任根 (Root of Trust): 每个设备/系统都有一个不可伪造的信任根，所有安全决策来源于此 分层验证 (Layered Verification): 从制造到操作，多个独立层进行验证 (DAC链 → NOC链) 最小权限 (Least Privilege): 每个主体仅拥有完成其任务所需的最小权限 (ACL/CAT) 防御深度 (Defense in Depth): 多层防御机制，即使一层被突破，整体系统仍安全 加密敏捷 (Crypto Agility): 支持算法升级，应对未来安全威胁
3/25

## Slide 4
02 核心术语定义
缩写 | 全称 | 角色定位
PAA | Product Attestation Authority | 产品认证机构，整个 Matter 设备认证体系的最高层级信任根 (Root of Trust)，由 CSA 审核，负责签发 PAI 证书
PAI | Product Attestation Intermediate | 产品认证中间证书，由 PAA 颁发给设备厂商，位于证书链中间层，用于签署 DAC 证书
DAC | Device Attestation Certificate | 设备认证证书，设备出厂时烧录的"出生证明"，独一无二且不可伪造，用于证明是合法 Matter 设备
NOC | Node Operational Certificate | 节点操作证书，设备加入特定 Fabric 后获得的"数字身份证"，用于日常通信和身份验证
CD | Certification Declaration | 认证声明，由 CSA CD Signing Key 签名，证明设备已通过 Matter 认证测试
DCL | Distributed Compliance Ledger | 分布式合规账本，CSA 成员节点共识维护，存储证书吊销列表和合规状态
CSR | Certificate Signing Request | 证书签名请求，配网阶段设备提交给 Commissioner，用于生成 NOC
4/25

## Slide 5
02 三层证书链架构：PAA → PAI → DAC
PAA — Product Attestation Authority
信任根 (Root of Trust) · 每个厂商 1 个 · CSA 审核 · HSM 离线保护
▼ signs
PAI — Product Attestation Intermediate
中间证书 · 按产品/型号区分 · 包含 VID + PID · 批量签发
▼ signs
DAC — Device Attestation Certificate
设备唯一 · 每台设备 1 个 · 私钥永不离开安全区域 · 用于签名
验证核心
① AKID → SKID 链：DAC.AKID → PAI.SKID → PAA.SKID ② 数字签名链：每级证书的签名由上级私钥签署 ③ VID/PID 一致性：身份信息在整链中保持一致
Commissioner 端操作
Commissioner 必须拥有 PAA 信任库 通过 PAI 的 AKID 查找对应 PAA 证书 逐级验证签名：PAA公钥验PAI → PAI公钥验DAC
5/25

## Slide 6
03 PAA / PAI / DAC 证书结构与字段详解
PAA 证书 (Root CA)
Subject: CN=Matter PAA, VID=FFF1 Issuer: Self-signed Validity: 长期有效 (9999-12-31) PubKey: ECDSA P-256 Extensions: Basic Constraints: CA:TRUE, pathlen:1 Key Usage: keyCertSign, cRLSign SKID = AKID (自签名) Matter OID 1.1 → Vendor ID
PAI 证书 (Intermediate CA)
Subject: CN=Matter PAI, VID=FFF1 Issuer: PAA (signed by PAA key) Validity: 2022-02-05 ~ 9999-12-31 PubKey: ECDSA P-256 Extensions: Basic Constraints: CA:TRUE, pathlen:0 Key Usage: keyCertSign AKID → PAA.SKID (链接到 PAA) Matter OID 1.2 → Product ID (可选)
DAC 证书 (Leaf)
Subject: CN=Matter DAC, VID=FFF1, PID=8010 Issuer: PAI (signed by PAI key) Validity: 2022-03-31 ~ 9999-12-31 PubKey: ECDSA P-256 Extensions: Basic Constraints: CA:FALSE Key Usage: digitalSignature EKU: clientAuth AKID → PAI.SKID (链接到 PAI)
SKID / AKID 链式关系
PAA (Root) PAI (Intermediate) DAC (Leaf) SKID: 6A:FD:22:77:... SKID: 63:54:0E:47:... SKID: 32:FC:27:D1:... AKID: 6A:FD:22:77:... ← 自签名 AKID: 6A:FD:22:77:... ← 指向 PAA.SKID AKID: 63:54:0E:47:... ← 指向 PAI.SKID 验证链: PAA.AKID == PAA.SKID (√自签名) → PAI.AKID == PAA.SKID (√匹配) → DAC.AKID == PAI.SKID (√匹配) 签名链: PAA 自签名 √ → PAA公钥验PAI签名 √ → PAI公钥验DAC签名 √
6/25

## Slide 7
04 PAA / PAI / DAC 特征对比
特性 | PAA (Root) | PAI (Intermediate) | DAC (Leaf)
证书类型 | Root CA | Intermediate CA | Leaf / End Entity
数量 | 每个厂商 1 个 | 每个产品系列 1 个 | 每台设备 1 个
存储位置 | Commissioner 信任库 | 设备固件 Flash | 设备安全元件
私钥存储 | HSM / 离线 CA | 安全工厂 | 设备 SE / TEE
私钥可导出 | 否 | 是 (随设备) | 证书可读，私钥绝不可导出
包含 VID/PID | Vendor ID | Vendor ID + Product ID | Vendor ID + Product ID
Key Usage | keyCertSign, cRLSign | keyCertSign | digitalSignature
Basic Constraints | CA:TRUE, pathlen:1 | CA:TRUE, pathlen:0 | CA:FALSE
Issuer | Self-signed / CSA Root | PAA | PAI
用途 | 签发 PAI 证书 | 签发 DAC 证书 | 设备身份认证 & 签名 Attestation
证书链验证的三大核心依赖
1. AKID → SKID 链：DAC.AKID → PAI.SKID，PAI.AKID → PAA.SKID — 逐级精确匹配才能建立信任 2. 数字签名链：每级证书的签名由上级私钥签署 — PAA公钥验PAI → PAI公钥验DAC 3. 身份信息一致性：VID / PID 在整链保持一致，并与 BasicInfoCluster 交叉验证
7/25

## Slide 8
05 Commissioning（入网）整体流程
阶段1
设备发现
mDNS 广播 二维码/PIN 凭证 控制器发现设备
▶
阶段2
PASE 安全会话
PAKE 密码认证 建立临时加密通道 防止中间人攻击
▶
阶段3
DAC 验证
设备提交 DAC/PAI 证书链验证签名 Nonce 防重放
▶
阶段4
分配凭据
签发 NOC 操作证书 分配节点 ID 加入 Fabric
▶
阶段5
网络配置
Wi-Fi / Thread 配置 Fail-safe 机制 持久化密钥
▶
阶段6
CASE 会话
基于 NOC 证书认证 ECDH 协商密钥 日常加密通信
Commissioning 关键安全机制
PASE (配网阶段): • 基于 PAKE 协议，通过共享密码 (PIN/二维码) 进行密钥交换 • 建立临时安全会话，保护配网过程中的数据传输 CASE (运行阶段): • 基于 NOC 证书进行身份认证 • ECDH 协商长期会话密钥，用于日常通信 DAC 验证 (Commissioning 核心环节): • 设备必须提交完整的证书链 (DAC → PAI → PAA) • Commissioner 验证证书链签名、VID/PID 一致性、Nonce 匹配 • 可选查询 DCL 验证设备合规性和吊销状态 • 验证通过后，才签发 NOC 操作证书 — 这是整个配网流程的安全门禁
8/25

## Slide 9
06 PASE vs CASE 协议对比
特性 | PASE | CASE
全称 | Password Authenticated Session Est. | Certificate Authenticated Session Est.
使用场景 | 配网 (Commissioning) 阶段 | 正常数据通信阶段
认证方式 | 基于密码/PIN 码的身份验证 | 基于证书的身份验证 (NOC/X.509)
密钥交换 | PAKE (基于密码的认证密钥交换) | ECDH + 证书认证
加密算法 | AES-128-CCM (会话层) | AES-128-CCM (会话层)
安全级别 | 适用于短期通信 | 基于 PKI 的更高安全性
消息序列 | PBKDFParam + PASE_Pake1/2/3 | CASE_Sigma1/2/3 + Sigma2Resume
协议 ID | 0x0000_0002 (Secure Channel) | 0x0000_0002 (Secure Channel)
持续时间 | 仅配网期间 (数秒到数分钟) | 整个设备生命周期
PASE 工作流程
1. 密码验证：通过 PAKE 协议验证彼此身份 2. 密钥协商：协商出临时会话密钥 3. 安全会话：通过加密通道进行配网操作 设备添加到 Fabric → DAC 验证 → 签发 NOC
CASE 工作流程
1. Sigma1：发起方发送 initiator_random + ephemeral_pk 2. Sigma2：响应方返回 NOC + ICAC + signature + ephemeral_pk 3. Sigma3：发起方发送 NOC + ICAC + signature 4. 双方验证 NOC 证书链到 PAA → ECDH 协商会话密钥
9/25

## Slide 10
07 Attestation 请求/响应 TLV 结构
Attestation Request
AttestationRequest: { attestation_nonce: octet_string, // [Tag 1] // 32 bytes CSPRNG 随机数 } Nonce 必须由 Commissioner 生成 每次认证唯一 (32 bytes CSPRNG) 防止重放攻击的核心机制
Attestation Response
AttestationResponse: { attestation_elements: structure { // [Tag 1] certification_declaration: ... // CMS signed CD attestation_nonce: ... // 与 Request 相同 timestamp: integer // UNIX epoch firmware_info: ... // (可选) }, dac_cert: octet_string, // [Tag 2] DAC DER pai_cert: octet_string, // [Tag 3] PAI DER signature: octet_string, // [Tag 4] ECDSA }
关键安全约束
attestation_nonce: 必须由 Commissioner 生成，每次认证唯一 timestamp: 用于验证设备时钟合理性 (防重放辅助) signature: SHA256(attestation_elements || attestation_challenge) 使用 DAC 私钥签名 (ECDSA P-256) attestation_challenge: 来自安全会话的挑战值，绑定到当前会话
时序流程
Commissioner Device │ 生成 attestation_nonce │ │── Attestation Request ────────────>│ │ { attestation_nonce } │ │ │ 构造 Elements │ │ 签名 (DAC私钥) │<── Attestation Response ───────────│ │ { elements, certs, signature } │ │ │ │ 验证证书链 + 签名 + Nonce │
10/25

## Slide 11
08 证书链验证 — 6 大步骤
Step 1
提取证书
从 Attestation Response 提取 DAC cert + PAI cert
▶
Step 2
格式验证
验证 X.509 格式 Matter OID 扩展 Basic Constraints
▶
Step 3
VID/PID 一致性
DAC.VID == PAI.VID DAC.PID == PAI.PID 与 BasicInfo交叉验证
▶
Step 4
PAA 查找
从 PAI 提取 AKID 在 PAA 信任库中 查找匹配的 PAA
▶
Step 5
签名链验证
PAA公钥 → 验 PAI签名 PAI公钥 → 验 DAC签名
▶
Step 6
吊销检查
DCL 中检查 DAC/PAI 吊销状态 (生产必须启用)
SDK 错误码映射
CertificateChainValidationResult → AttestationResult kRootFormatInvalid → kPaaFormatInvalid (105) kICAFormatInvalid → kPaiFormatInvalid (203) kLeafFormatInvalid → kDacFormatInvalid (303) kChainInvalid → kDacSignatureInvalid (301) kNoMemory → kNoMemory (700) kInternalFrameworkError → kInternalError (702)
验证成功条件 (全部满足)
✓ 所有证书格式正确 (X.509 + Matter OID + Key Usage) ✓ VID/PID 全链一致 (DAC = PAI = PAA = BasicInfo) ✓ PAA 在 Commissioner 信任库中找到 ✓ 证书链签名验证通过 (PAA→PAI→DAC) ✓ Attestation Signature 验证通过 ✓ Nonce 匹配 (32 bytes 完全一致) ✓ CD CMS 签名验证通过 (如启用) ✓ 吊销检查通过 (DCL, 生产环境)
Attestation 验证总览
AttestationInfo → [Step1 提取] → [Step2 格式] → [Step3 VID/PID] → [Step4 查找PAA] → [Step5 签名链] → [Step6 吊销] → kSuccess / kError
11/25

## Slide 12
09 ECDSA 签名验证细节
签名消息构造
message_to_sign = SHA256( attestation_elements || // TLV 编码结构体 attestation_challenge // 安全会话挑战 ) signature = ECDSA_Sign( message_to_sign, DAC_Private_Key ) // 使用 NIST P-256 曲线
SDK 签名验证实现
CHIP_ERROR ValidateAttestationSignature( const P256PublicKey & pubkey, // DAC 公钥 const ByteSpan & attestationElements, // TLV const ByteSpan & attestationChallenge, // 会话挑战 const P256ECDSASignature & signature) // 签名 { // 1. SHA256(elements || challenge) // 2. pubkey.ECDSA_validate_hash_signature() }
错误码 | 含义 | 可能原因
kAttestationSignatureInvalid | 签名验证失败 | DAC 私钥不匹配、消息被篡改
kAttestationSignatureInvalidFormat | 签名格式错误 | 算法不匹配、密钥类型错误
kAttestationNonceMismatch | Nonce 不匹配 | 设备使用了错误的 nonce
kAttestationElementsMalformed | Elements 格式错误 | TLV 编码错误
kDacFormatInvalid | DAC 格式错误 | X.509 格式不符合规范
kDacVendorIdMismatch | VID 不匹配 | DAC 与 PAI 的 Vendor ID 不一致
kCertificationDeclarationInvalidSignature | CD 签名无效 | CMS 签名验证失败
12/25

## Slide 13
10 Nonce 机制与安全考量
Nonce 防止的攻击类型
重放攻击 (Replay Attack): 每次认证使用不同 nonce，旧的 Response 无法重放 预计算攻击 (Pre-computation): 攻击者无法预先计算签名，因为 nonce 不可预测 中间人攻击 (MITM): Nonce 绑定到 attestation_challenge， 替换 nonce 会导致签名验证失败 伪造签名攻击: 必须对包含新 nonce 的消息重新签名， 没有 DAC 私钥无法完成
Nonce 要求与代码示例
长度: 32 bytes (kExpectedAttestationNonceSize) 随机性: 密码学安全随机数生成器 (CSPRNG) 唯一性: 每次认证请求使用新 nonce // Commissioner 端生成 nonce constexpr size_t kNonceSize = 32; uint8_t attestation_nonce[kNonceSize]; CHIP_ERROR err = DRBG_get_bytes( attestation_nonce, sizeof(attestation_nonce)); // 验证 nonce 匹配 if (memcmp(requested, received, 32) != 0) return kAttestationNonceMismatch;
Nonce 工作流程
Commissioner (chip-tool/App) Device (Matter Node) │ 1. 使用 DRBG 生成 32 bytes 随机 nonce │ │ │ │─── 2. Attestation Request ──────────────────────────────────>│ │ { attestation_nonce } │ │ │ │ 3. 设备将 nonce 包含在 Attestation Elements 中 │ TLV Structure { CD, nonce, timestamp, ... } │ 设备用 DAC 私钥对 SHA256(elements || challenge) 签名 │ │ │<─── 4. Attestation Response ──────────────────────────────────│ │ { attestation_elements, signature, dac_cert, pai_cert } │ │ │ │ 5. Commissioner 验证 nonce 一致性 │ │ requested_nonce == received_nonce ? 继续 : 拒绝 │
13/25

## Slide 14
11 Certification Declaration (CD)
CD 的作用
Certification Declaration 证明设备已通过 CSA 认证: • CMS 签名：使用 CSA 的 CD Signing Key 签名 • 内容包含： - Vendor ID + Product ID 列表 - 认证类型 (Development / Provisional / Official) - 允许的 PAA (可选) - 设备类型 ID、安全等级、CSA 版本号
CD 验证流程 (7 步)
1. 从 CMS Envelope 提取 Key ID (kid) 2. 根据 Key ID 查找 CSA CD 验证公钥 3. 验证 CMS 签名 (ECDSA) 4. 解析 CD 内容 (protobuf) 5. 验证 VID 一致性 (CD.vendor_id == DAC.vid) 6. 验证 PID 在 CD 允许的产品列表中 7. 如果 CD 有 Authorized PAA List，验证 PAA 匹配
字段 | 类型 | 说明
format_version | uint8 | 格式版本 (当前为 1)
vendor_id | uint16 | 厂商 ID
product_ids | array<uint16> | 产品 ID 列表
device_type_id | uint32 | 设备类型 ID
certificate_id | string | 证书 ID (CSA 分配)
security_level | uint8 | 安全级别
version_number | uint16 | CD 版本号
certification_type | uint8 | 0=Dev/Test, 1=Provisional, 2=Official
authorized_paa_list | array | (可选) 允许的 PAA 列表
生产环境关键配置
SDK 内置测试用 CD 签名公钥 (gTestCdPubkeyBytes)，生产环境必须禁用: EnableCdTestKeySupport(false) CD 的 CMS 签名验证确保 (VID, PID) 对已通过 CSA 的 Matter 认证测试流程
14/25

## Slide 15
12 VID/PID 一致性校验 + SDK 代码
检查项 | 说明 | 失败错误码
DAC.VID == PAI.VID | DAC 与 PAI 的 Vendor ID 必须一致 | kDacVendorIdMismatch (305)
DAC.PID == PAI.PID | DAC 与 PAI 的 Product ID 必须一致 | kDacProductIdMismatch (306)
DAC.VID == PAA.VID | DAC 与 PAA 的 Vendor ID 必须一致 | kPaiVendorIdMismatch (205)
DAC.VID == CD.VID | DAC 与 Certification Declaration 的 VID 匹配 | kCDInvalidVendorId (604)
DAC.PID in CD.product_ids[] | DAC PID 必须在 CD 的允许列表中 | kCDInvalidProductId (605)
DAC.VID/PID == BasicInfoCluster | 证书中的 VID/PID 与设备上报的 BasicInfo 一致 | vendor/product mismatch
SDK 中的 VID/PID 提取与验证代码
// Step 1: 从 X.509 证书中提取 VID/PID AttestationCertVidPid dacVidPid, paiVidPid; ExtractVIDPIDFromX509Cert(info.dacDerBuffer, dacVidPid); // 解析 DAC 中的 Matter OID 1.1/1.2 ExtractVIDPIDFromX509Cert(info.paiDerBuffer, paiVidPid); // 解析 PAI 中的 Matter OID 1.1/1.2 // Step 2: VID 交叉验证 VerifyOrExit(paiVidPid.mVendorId == dacVidPid.mVendorId, attestationError = kDacVendorIdMismatch); // Step 3: 与 Basic Information Cluster 交叉验证 VerifyOrExit(deviceInfo.dacVendorId == deviceInfo.basicInfoVendorId, attestationError = kVendorIdMismatch); VerifyOrExit(deviceInfo.dacProductId == deviceInfo.basicInfoProductId, attestationError = kProductIdMismatch); // Step 4: PID 交叉验证 (如果 PAI 包含 PID) if (paiVidPid.mProductId != 0 && dacVidPid.mProductId != paiVidPid.mProductId) attestationError = kDacProductIdMismatch;
15/25

## Slide 16
13 Silicon Labs NVM3 存储实现
NVM3 Key 布局 (SilabsConfig.h)
kMatterNvm3KeyLoLimit = 0x087200U kMatterNvm3KeyHiLimit = 0x087FFFU 关键 Key 映射: kConfigKey_Creds_KeyId = 0x87220 // Creds key ID kConfigKey_Creds_Base_Addr = 0x87221 // → 0x0817E000 kConfigKey_Creds_DAC_Offset = 0x87222 // DAC offset kConfigKey_Creds_DAC_Size = 0x87223 // DAC size kConfigKey_Creds_PAI_Offset = 0x87224 // PAI offset kConfigKey_Creds_PAI_Size = 0x87225 // PAI size kConfigKey_Creds_CD_Offset = 0x87226 // CD offset kConfigKey_Creds_CD_Size = 0x87227 // CD size
Flash 布局 (0x0817E000 起始)
Offset Content ───────────────────────────── 0x0000 保留区域 0x1000 DAC Certificate (DER, ~480B) 0x1200 PAI Certificate (DER, ~470B) 0x1400 CD (CMS Signed, ~245B) 0x1700 DAC Private Key (不在 NVM3，在 Secure Element) 读取 NVM3: commander nvm3 read -o nvm3.s37 \ --device efr32mg24 --range 0x8174000:0x817e000 commander nvm3 parse nvm3.s37
生产注意事项
⚠️ 不要修改 NVM3 Key 范围限制 (需 Silabs SiSDK 团队批准) ⚠️ PAI 数据损坏会导致验签失败 — 需要正确写入 NVM3 对象 ⚠️ DAC 私钥应存储在安全元件 (SE) 中，不在 NVM3 中 ⚠️ NVM3 存储的是证书 (DER 编码) 和元数据，不包含私钥 ⚠️ 生产环境需要确保 NVM3 区域在 OTA 升级时不被擦除 ⚠️ 工厂烧录时必须验证证书数据完整性 ⚠️ 如果使用空芯片烧录 (aaa_empty.s37)，NVM3 区域为空，需要额外写入证书数据 ⚠️ last_page.s37 包含预先配置的证书数据，可直接烧录到设备中
16/25

## Slide 17
14 SDK 接口 — DeviceAttestationCredentialsProvider
设备端 Provider 接口 (SDK 路径: src/credentials/DeviceAttestationCredsProvider.h)
class DeviceAttestationCredentialsProvider { public: virtual CHIP_ERROR GetCertificationDeclaration(MutableByteSpan & outCd); virtual CHIP_ERROR GetFirmwareInformation(MutableByteSpan & outFwInfo); virtual CHIP_ERROR GetDeviceAttestationCert(MutableByteSpan & outDac); // 从 Flash/SE 读取 DAC virtual CHIP_ERROR GetProductAttestationIntermediateCert(MutableByteSpan & outPai); // 从 Flash 读取 PAI virtual CHIP_ERROR SignWithDeviceAttestationKey(const ByteSpan & message, MutableByteSpan & outSig); // SE 内签名, 私钥不外泄 }; // 全局接口注册 DeviceAttestationCredentialsProvider * GetDeviceAttestationCredentialsProvider(); void SetDeviceAttestationCredentialsProvider(DeviceAttestationCredentialsProvider * provider);
设备端实现要点
GetDeviceAttestationCert(): → 从 Flash / 安全元件读取 DAC 证书 → 证书 DER 编码，通过 NVM3 offset+size 定位 GetProductAttestationIntermediateCert(): → 从 Flash 读取 PAI 证书 → 所有同型号设备共用同一个 PAI SignWithDeviceAttestationKey(): → 调用安全元件的 ECDSA 签名接口 → 私钥永远不离开安全区域 → SE/TEE 负责密钥生命周期管理
Silicon Labs EFR32 实现 (示例)
class SilabsDACProvider : public DeviceAttestationCredentialsProvider { CHIP_ERROR GetDeviceAttestationCert(MutableByteSpan & out) { // 从 NVM3 读取 DAC 偏移和大小 uint32_t offset = SilabsConfig::ReadConfigValue(kDacOffset); uint32_t size = SilabsConfig::ReadConfigValue(kDacSize); // 从 Flash 基地址 + 偏移读取证书 return FlashRead(baseAddr + offset, out, size); } CHIP_ERROR SignWithDeviceAttestationKey(...) { return SE_ECDSA_Sign(message, outSig); // SE API } };
17/25

## Slide 18
15 SDK 实现 — DAC Verifier
DeviceAttestationVerifier 接口 (Commissioner 端)
class DeviceAttestationVerifier { public: struct AttestationInfo { // 验证所需的全部信息 ByteSpan attestationElementsBuffer; // Attestation Elements TLV ByteSpan attestationChallengeBuffer; // Secure Session Challenge ByteSpan attestationSignatureBuffer; // ECDSA Signature ByteSpan paiDerBuffer; // PAI Certificate DER ByteSpan dacDerBuffer; // DAC Certificate DER ByteSpan attestationNonceBuffer; // Nonce from Request VendorId vendorId; // From BasicInfoCluster uint16_t productId; // From BasicInfoCluster }; virtual void VerifyAttestationInformation(...) = 0; };
DefaultDACVerifier::VerifyAttestationInformation() 核心验证逻辑
void DefaultDACVerifier::VerifyAttestationInformation(const AttestationInfo & info, ...) { // 1. 验证参数有效性 (所有 buffer 非空) // 2. 确保 PAI 存在 (info.paiDerBuffer 非空) // 3. 验证证书格式 // VerifyAttestationCertificateFormat(info.paiDerBuffer, kPAI); // X.509 + OID + Key Usage // VerifyAttestationCertificateFormat(info.dacDerBuffer, kDAC); // X.509 + OID + Key Usage // 4. 匹配 DAC 和 PAI 的 VID/PID — ExtractVIDPIDFromX509Cert() // 5. 验证 Attestation 签名 — ValidateAttestationSignature(DAC公钥, elements, challenge) // 6. 查找并验证 PAA — PAI.AKID → PAA Trust Store → PAA.SKID // 7. 证书链签名验证 — ValidateCertificateChain(PAA, PAI, DAC) // 8. 验证 Certification Declaration — ValidateCertificationDeclaration() // 9. 异步返回验证结果 — onCompletion(attestationError) exit: onCompletion->mCall(onCompletion->mContext, info, attestationError); }
18/25

## Slide 19
16 错误码与调试排查
错误码 | 值 | 原因 | 排查方向
kPaiMissing | 207 | Response 中未包含 PAI | 检查 GetProductAttestationIntermediateCert() 返回值
kPaaNotFound | 101 | 信任库中找不到 PAA | 确认 PAA 已安装到 Commissioner 信任库
kPaaFormatInvalid | 105 | PAA X.509 格式错误 | 检查 PAA 证书 DER 编码和 Matter OID
kPaiFormatInvalid | 203 | PAI X.509 格式错误 | 检查 PAI DER 编码、OID、Key Usage
kDacFormatInvalid | 303 | DAC X.509 格式错误 | 检查 DAC DER 编码、OID、Key Usage
kDacVendorIdMismatch | 305 | DAC.VID != PAI.VID | 检查证书生成时的 VID 配置
kDacProductIdMismatch | 306 | DAC.PID != PAI.PID | 检查证书生成时的 PID 配置
kDacSignatureInvalid | 301 | PAI 公钥无法验 DAC 签名 | PAI 私钥与签发 DAC 时不一致
kAttestationSignatureInvalid | 500 | DAC 签名验证失败 | 设备端签名逻辑或 nonce 使用有误
kAttestationNonceMismatch | 502 | Nonce 不匹配 | 设备使用了错误的 nonce
kCertificationDeclarationInvalidSignature | 602 | CD CMS 签名无效 | CD 签名密钥不匹配
调试建议
调试工具: chip-cert dump-cert --input dac.der --format pem # 解析证书 chip-cert validate-chain --dac dac.der --pai pai.der --paa paa.der # 验证证书链 openssl x509 -in cert.pem -text -noout # 查看证书扩展字段 commander nvm3 read -o nvm3.s37 --device efr32mg24 --range ... # 读取 NVM3 数据 commander nvm3 parse nvm3.s37 # 解析 NVM3 Key-Value 日志开关: 开启 chipDeviceAttestation 模块日志至 DETAIL 级别 常见根因: NVM3 数据损坏、证书 VID/PID 配置不一致、PAA 信任库缺失、CD 类型不匹配
19/25

## Slide 20
17 CASE 协议中的证书使用
CASE Sigma 握手流程
Controller Device │── Sigma1 ──────────────────────────────────────>│ │ { initiator_random, destination_id, ephemeral_pk }│ │ │ 查找 NOC、验证 NOC 链到 PAA │<── Sigma2 ───────────────────────────────────────│ │ { responder_random, responder_noc, responder_icac, responder_signature, ephemeral_pk }│ │ │ │── Sigma3 ──────────────────────────────────────>│ │ { initiator_noc, initiator_icac, initiator_signature }│ │ │ │ ← 双方验证 NOC 链 → ECDH 协商 → 会话密钥 → 加密通信 → │
CASE 中的证书类型
NOC (Node Operational Certificate): • 配网时由 Commissioner 通过 CSR 动态签发 • 绑定设备到特定 Fabric ICAC (Intermediate Certificate Authority Cert): • NOC 链的中间层，由 Fabric Root CA 签发 • 类似 PAI 在 DAC 链中的角色 NOC 链: NOC → ICAC → Fabric Root DAC 链: DAC → PAI → PAA DAC 链用于 Commissioning，NOC 链用于运行通信
CASE 安全特性
ECDH 密钥交换: 使用 ephemeral 密钥对进行 ECDH 生成共享会话密钥 (P-256) 签名验证: Sigma2/Sigma3 中包含签名 验证对方持有 NOC 对应私钥 会话恢复 (Sigma2Resume): 跳过完整 Sigma 握手 减少延迟和功耗 消息保护: AES-128-CCM 加密 消息计数器防重放
20/25

## Slide 21
18 NOC — Node Operational Certificate
NOC 的角色与生命周期
• 设备加入 Fabric 后的"数字身份证" • 配网阶段由 Controller 通过 CSR 动态签发 • 私钥在设备安全区域生成 • 用于 CASE 协议中的身份认证 • 日常通信中用于加密和签名 NOC 证书结构: Subject: fabric_id=<FabricID>, noc_cat=<CAT> OID: Fabric ID, Node ID, CASE Auth Tags (CAT)
NOC 签发流程 (CSR Request/Response)
Commissioner Device │ 验证 DAC 链通过 │ │── CSR Request ──────────────────>│ │ { csr_nonce, challenge } │ │ │ 生成 NOC 密钥对 │ │ DAC 私钥签名 │<── CSR Response ─────────────────│ │ { nocsr_elements, csr, sig } │ │ │ │ 验证 CSR 签名 → CA 签发 NOC │ │── AddNOC ──────────────────────>│ │ { NOC, ICAC, Fabric 参数 } │
维度 | DAC 链 (设备认证) | NOC 链 (操作认证)
信任根 | PAA (厂商/CSA) | Fabric Root (Controller)
中间证书 | PAI (产品级) | ICAC (Fabric 中间 CA)
叶子证书 | DAC (设备唯一) | NOC (Fabric 内唯一)
用途 | 证明是合法 Matter 设备 | 证明属于特定 Fabric
签发方 | 厂商 (安全工厂) | Controller (配网时)
使用时机 | Commissioning 阶段 | 配网后所有通信
生命周期 | 设备出厂后不变 | 可随 Fabric 变更而更新
DAC 链 vs NOC 链 关键区别
DAC 链在制造时固化，出厂即确定，用于一次性设备身份认证 | NOC 链在配网时动态生成，每个 Fabric 独立的 NOC，设备可存在于多个 Fabric 中
21/25

## Slide 22
19 安全启动 · ACL 权限 · DCL 全局验证
安全启动 (Secure Boot)
1. Bootloader 使用硬件信任根公钥 验证首层固件签名 (ECDSA) 2. 逐级验证：每级验证下一级固件 3. 失败处理：终止启动或回滚 Silicon Labs 实现: bootloader_verifyImage() → ECDSA 验证 GBL 签名 → 支持 metadata callback 错误码: 0x1008 (UNKNOWN_TAG)
ACL 权限控制
• 动态策略: ACL 规则定义设备/用户权限 • 执行逻辑: 处理命令前验证节点ID和权限 • 示例: 门锁仅允许管理员 Unlock ACL Entry: Privilege: Operate/Manage/Admin Auth Mode: CASE/PASE/Group Subjects: Node ID/Group ID Targets: Endpoint/Cluster/Attribute
DCL 全局验证
Distributed Compliance Ledger • CSA 成员节点共识维护 • 设备入网时查询 DAC 证书链 • 验证 VID/PID 是否通过认证 • 查询证书吊销列表 (CRL) • 未认证/已吊销 → 拒绝入网 去中心化设计 防止单点篡改
Matter 完整安全链 (端到端)
硬件信任根 ──→ 安全启动 ──→ 动态证书 ──→ 加密通信 ──→ ACL权限 ──→ DCL验证 │ │ │ │ │ │ Secure Bootloader DAC/PAI/PAA PASE/CASE ACL Rules CSA Ledger Enclave ECDSA Verify NOC 签发 AES-128-CCM 权限检查 去中心化 不可篡改 信任链 身份绑定 防重放 细粒度 共识维护 常见挑战: • 成本: 硬件信任根和安全启动需要硬件支持，低成本芯片可能不具备 • 安全设计: 将云端验证放到客户端处理会导致安全漏洞 • 芯片厂商: 宣传具有安全能力，但实际接口文档无法使用 (需要与 Silicon Labs 等厂商紧密合作)
22/25

## Slide 23
20 常见问题排查 FAQ
Q1: 设备报告 "kPaiMissing" 错误
确保设备端 GetProductAttestationIntermediateCert() 返回有效 PAI。检查: - 固件中是否嵌入了 PAI 证书 - 证书编码是否为 DER 格式 - NVM3 中 PAI offset/size 是否正确
Q2: Commissioner 找不到 PAA
检查: - PAI 证书中的 AKID → PAA 信任库中的 SKID 是否匹配 - Commissioner 的 PAA 信任库是否包含匹配的 PAA - chip-tool 命令行是否指定了 --paa-trust-store-path
Q3: VID/PID 不匹配 (Error 305/306)
确保证书链中所有证书的 VID 一致: - PAA.VID = PAI.VID = DAC.VID = BasicInfoCluster.VID - PAI.PID = DAC.PID = BasicInfoCluster.PID - 检查证书生成工具 (chip-cert) 生成时的 VID/PID 参数
Q4: Attestation Signature 验证失败 (Error 500)
检查设备端签名逻辑: - 是否正确使用 DAC 私钥签名 - 签名消息构造: SHA256(elements || challenge) - Nonce 是否正确包含在 attestation_elements 中
Q5: CD 验证失败 (Error 602/604/605)
检查: - CD 是否使用 CSA 官方密钥签名 (非测试密钥) - CD 中的 VID/PID 是否与 DAC 一致 - CD 认证类型是否正确 - 生产环境必须调用 EnableCdTestKeySupport(false)
Q6: NVM3 证书数据读取为空
可能原因: - 使用了 aaa_empty.s37 (空 NVM3)，需要额外写入证书 - NVM3 区域被擦除或 base_addr 配置错误 - 使用 last_page.s37 或正确烧录证书数据
23/25

## Slide 24
21 生产环境 CheckList
类别 | 检查项 | 开发/测试 | 生产环境
证书管理 | PAA | SDK 测试 PAA | CSA 官方 PAA 或私有 PAA
 | PAI | SDK 示例 PAI | 安全工厂签发
 | DAC 私钥存储 | Flash (可导出) | SE / TEE (不可导出)
 | DAC 唯一性 | 可共用 | 每台设备唯一
SDK 配置 | EnableCdTestKeySupport | true | false (强制)
 | PAA 信任库 | SDK 内置测试库 | 安装官方 PAA 证书
 | DCL 吊销检查 | 可选 (跳过) | 必须启用
 | 证书有效期检查 | 可选 | 必须启用
工厂生产 | PAI 私钥安全 | 本地生成 | HSM/安全工厂生成
 | DAC 签名能力验证 | 可选 | 每台设备验证
 | 证书数据完整性 | 可选 | 工厂烧录后校验
安全审计 | 证书链验证测试 | 开发自测 | 定期自动化测试
 | DCL 吊销状态监控 | 无 | 实时监控
 | PAA 信任库更新 | 手动 | 自动更新机制
关键红线
生产环境绝对不可: 使用测试 PAA/CD 密钥 | DAC 私钥可导出 | 共用 DAC | 跳过吊销检查 | 无证书有效期约束
24/25

## Slide 25
22 总结与 Q&A
核心要点回顾
1. 证书链信任模型: PAA (信任根) → PAI (中间证书) → DAC (设备身份)，Commissioner 必须信任 PAA 2. 设备认证流程: Commissioner 发 nonce → 设备签名返回 → 验证证书链 + 签名 + CD + VID/PID 3. 安全要素: Nonce 防重放 | DAC 私钥不离开安全区域 | CD 证明 CSA 认证 | VID/PID 交叉验证防滥用 4. 从 Commissioning 到 Operation: DAC 认证通过 → NOC 签发 → CASE 会话 → 日常加密通信 5. 生产环境: 禁用测试密钥 | 使用官方 PAA/CD | 启用吊销检查 | 保护私钥 | 每设备唯一 DAC 安全是 Matter 的核心基石，正确实现设备认证是构建可信物联网的基础
Q & A
常见讨论问题: 1. 私有 PAA vs CSA PAA 的选择？ 公开生态→CSA PAA | 封闭生态→私有 PAA 2. DAC 私钥泄漏怎么办？ 立即加入 DCL 吊销列表 3. 证书过期如何处理？ Matter 支持证书更新机制 4. 性能影响？ 验签仅在配网时一次执行 运行时不重复 DAC 验证
参考资料
Spec 文档: 23-27349-009_Matter-1.5-Core-Specification.pdf Chapter 11: Security and Authentication Section 11.22: Device Attestation SDK 代码: src/credentials/attestation_verifier/ src/credentials/DeviceAttestationCredsProvider.h 在线资源: github.com/project-chip/connectedhomeip csa-iot.org
25/25