## Slide 1
RF IC
射频芯片
IoT Module
无线模组
Signal Chain
信号链产品
Eric Su
2026-09-26
Matter Security
PAA PAI DAC + CD | 验签详解

## Slide 2: 目录
01
本版修订说明
以 Matter 1.5 规范 + SDK 源码逐条核对
02
验签在配网流程中的位置
从 PASE 会话到 AddNOC
03
三张证书与一份声明
PAA / PAI / DAC / CD 各自的角色
04
VID/PID 编码细节
Matter OID、preferred/fallback
05
验签全流程
SDK 真实执行的 12 步 + 真机日志解读
06
CD 深度解析
CMS 结构、6 把钥匙、交叉校验矩阵
07
常见疑问 FAQ
PAI 能否带 PID 列表？PID 不在 CD？
08
设备端落地（Silabs）
Provider 接口、NVM3、私钥不出安全区
09
错误码与排查
AttestationVerificationResult 速查
10
生产 Checklist
从开发到量产的检查清单

## Slide 3: 本版修订了什么
# | 旧版说法 | 正确说法（本版）
1 | PAA 的 pathLen 可为 0 或 1，pathLen:0 = PAA 直接签发 DAC | pathLen 缺省或必须为 1；v1.5 链路必须恰好 3 层（PAA→PAI→DAC）
2 | PAI KeyUsage = keyCertSign | 必须 keyCertSign + cRLSign 两位同时置 1（digitalSignature 可选）
3 | CD 的 security_level 是 32-bit | 8-bit（SDK：uint8_t SecurityLevel）
4 | CD 校验基准是 DAC 的 VID/PID | 第一基准是 Basic Information 集群，之后才交叉 DAC/PAI
5 | AttestationResponse 的 Tag2=DAC、Tag3=PAI | DAC/PAI 走 CertificateChainRequest 单独获取（1=DAC、2=PAI）
6 | CD 校验在 attestation 签名验证之前 | SDK 真实顺序：签名→找 PAA→链验证→nonce→CD
依据：Matter Core Spec R1.5（23-27349-009）逐条核对 + Silicon Labs Matter SDK 源码逐行核对

## Slide 4: 本版新增 / 加强了什么
在旧版正确内容（证书链架构、SKID/AKID、签名算法、配网时序、日志分析）之上，新增：
SDK 真实 12 步验证序列
对齐 DefaultDACVerifier 源码实际执行顺序，每步带错误码
CD 验签公钥全表
SDK 内置 6 把钥匙：1 把测试 + 官方 001~005，含完整 Key ID
dac_origin（ODM 贴牌）校验矩阵
Basic Info 报品牌身份、DAC 报原厂身份、CD 把两者绑定
PAI.PID 与 CD 列表的联动规则
PAI 带 PID 时该 PID 也必须在 CD.product_id_array 内
设备端落地
Provider 接口、私钥不出安全区、NOCSR 复用 DAC 私钥
DCL 吊销机制
为什么 Matter 不用 OCSP、cRLDistributionPoints 为何被忽略
核对基准
① Matter Core Spec R1.5（23-27349-009）逐条核对
② Silicon Labs Matter SDK 源码逐行核对
③ chip-tool 实测日志对照
任何与两处权威源不符的表述，均已在本版修正。

## Slide 5: 配网全流程全景（官方手册 + 真机日志）
1
BLE 扫描连接
Discriminator 匹配广播
2
SecurePairing
PASE / SPAKE2+ 会话
3
ReadCommissioningInfo
Basic Info 自报 VID/PID
4
ArmFailSafe / ConfigRegulatory
60s 失败保险 / 地区配置
5
请求 PAI 证书
CertChainRequest type=2，470B
6
请求 DAC 证书
CertChainRequest type=1，481B
7
设备认证
nonce 32B → elements 423B + 签名 64B
8
AttestationVerification ★
本档 12 步验证
9
AttestationRevocationCheck
查 DCL 吊销（可跳过）
10
NOCSR → GenerateNOCChain
复用 DAC 私钥签名
11
SendTrustedRootCert → SendNOC
装根证书 + 运营证书
12
Thread 网络配置与启用
AddOrUpdate → ConnectNetwork
13
DNS-SD 发现 → CASE 建立
Sigma1/2/3，用 NOC 建会话
14
CommissioningComplete
成功后自动撤失败保险
15
Cleanup
配网完成，断开 BLE
阶段名与真机日志一一对应（commissioning-raspi-log.md）；★ 为设备认证相关。图源：Matter Handbook《Commissioning》

## Slide 6: 验签发生在配网流程的哪里
1
PASE 会话建立
BLE → SPAKE2+（PBKDFParamRequest → Pake1~3）；派生 16 字节 AttestationChallenge
2
读取设备信息
ReadCommissioningInfo：Basic Info 集群自报 vendorId=0x149A productId=0x3005
3
ArmFailSafe + ConfigRegulatory
布 60 秒失败保险；地区配置（条款确认可跳过）
4
请求 PAI / DAC 证书
CertificateChainRequest type=2/1 → CertificateChainResponse（470B / 481B DER）
5
设备认证
AttestationRequest { nonce 32B } → elements 423B + AttestationSignature 64B
6
本地验证 12 步 + 吊销检查
kAttestationVerification（后两页展开）→ kAttestationRevocationCheck
7
CSR → NOC → 网络 → CASE → Complete
NOCSR 复用 DAC 私钥；装 NOC 后 Thread 配网，DNS-SD 发现 → CASE → CommissioningComplete
阶段名来自 SDK CommissioningDelegate.h；数值取自真机日志 commissioning-raspi-log.md

## Slide 7: 证书链与 CD 为什么分开传
证书链：静态身份
CertificateChainRequest / Response 命令
内容静态不变 → 取一次可缓存复用
每张 ≤ 600 字节 DER（§6.1.3）
DAC / PAI 证书本体，证明“我是谁”
CD + nonce + 时间戳：动态证据
AttestationRequest / Response 命令
绑定本次配网 + 当前安全会话
nonce 防重放、challenge 防挪用
证明“型号已认证且是它本人在回答”
⚠ 纠正一个常见误解
AttestationResponse 里并没有 DAC/PAI 证书！它只有 2 个字段：
AttestationElements [0]（≤900B，内嵌 CD+nonce+时间戳） AttestationSignature [1]（64B r||s）
证书本体只能从 CertificateChainResponse 拿（规范 §11.18.6.2 / §11.18.4.6）

## Slide 8: 用一个类比建立直觉
现实世界 | Matter 世界 | 一句话
公安部 / 根身份证签发机构 | PAA | 信任锚点，Commissioner 只信任名单上的 PAA
户籍派出所 / 分局 | PAI | 代表一个厂商（VID），或一条产品线（VID+PID）
个人身份证 | DAC | 每台设备唯一，“我是谁”
学历 / 学位认证报告 | CD | CSA 联盟签发：“这个 (VID,PID) 通过了认证”
一句话记住
证书链证明“我是谁、谁为我背书”；CD 证明“我这个型号通过了官方认证”。两者缺一不可，配网时同时校验。

## Slide 9: PKI 层级与三条硬性规定
PAA 信任根
CA:TRUE，pathLen 缺省或 1 ｜ 自签名
PAI 中间证书
CA:TRUE，pathLen=0 ｜ 必含 VID
DAC 设备证书
CA:FALSE ｜ 必含 VID+PID ｜ 私钥不出设备
真机样例：HOPERF Matter PAA 01 → PAI 01 → DAC（VID 0x1470，DAC 加 PID 0x8006）
存放：PAA → Commissioner 信任库 + DCL；PAI/DAC → 设备固件 / 工厂数据
硬规定 1
DAC 必须由 PAI 签发，认证路径长度固定为 2，整链恰好 3 张证书（§6.2.2 / §6.2.3.1）
硬规定 2
PAI 必须归属一个 VID；可再限定一个 PID；服务多个产品就必须不带 PID（§6.2.2.1）
硬规定 3
所有证书 DER ≤ 600 字节；SKID / AKID 固定 20 字节（§6.1.2 / §6.1.3）
证书里的 cRLDistributionPoints 可以存在，但 Commissioner 必须忽略 —— 吊销统一走 DCL（§6.2.4）

## Slide 10: 谁必须有 VID / PID（全景表）
位置 | VID | PID | 说明
PAA Subject | 0 或 1 个 | 禁止 | 共享型 PAA 常不带 VID；SDK 强制有 PID → kPaaFormatInvalid
PAI Subject | 必须 1 个 | 0 或 1 个 | 带 PID = 只能服务这一个产品；不带 = 服务该 VID 下所有产品
DAC Subject | 必须 1 个 | 必须 1 个 | 设备的“身份证号”
CD TLV | vendor_id ×1 | product_id_array ×1..100 | “PID 列表”只存在于 CD，不在 PAI
Basic Information 集群 (0x0028) | VendorID 属性 | ProductID 属性 | 设备运行时自报家门，是 CD 校验的第一基准
记住两个“只能 0 或 1 个”
PAI / DAC 的 PID 是 X.509 DN 里的单值 RDN，天生不支持列表。想要“一个中间证书覆盖多个型号”，唯一做法：PAI 不带 PID + CD 的 product_id_array 列出全部已认证 PID。

## Slide 11: 证书要求逐项对照（§6.2.2.3 / §6.2.2.4 / §6.2.2.5）
检查项 | DAC | PAI | PAA
版本 / 签名算法 / 曲线 | v3 ｜ ecdsa-with-SHA256 ｜ prime256v1 | v3 ｜ ecdsa-with-SHA256 ｜ prime256v1 | v3 ｜ ecdsa-with-SHA256 ｜ prime256v1
Basic Constraints | critical, CA:FALSE | critical, CA:TRUE pathLen=0 | critical, CA:TRUE pathLen 缺省或 1
Key Usage | critical, 仅 digitalSignature | critical, keyCertSign+cRLSign，±digitalSignature | critical, keyCertSign+cRLSign，±digitalSignature
SKID / AKID | 都必须 | 都必须 | SKID 必须；AKID 可选
Subject VID / PID | 1 VID + 1 PID | 1 VID + 0..1 PID | 0..1 VID + 0 PID
issuer 要求 | = PAI 的 subject（逐字节） | = PAA 的 subject（逐字节） | = subject（自签）
其他可选扩展 | ExtKeyUsage、AIA、SAN 等 | ExtKeyUsage 等 | ExtKeyUsage、AKID 等
注意：三张证书的 Basic Constraints 与 Key Usage 都必须标 critical —— SDK 的格式校验会直接拒绝非 critical 证书。
v1.4 中“PAA 直接签发 DAC”的两层链写法在 v1.5 已不成立：PAI 是强制存在的。

## Slide 12: Matter OID 分配（Appendix E, Table 128）
1.3.6.1.4.1.37244
.1.x = matter-op-cert（运营证书 NOC/ICAC/RCAC 的 DN 属性）
.1.1 matter-node-id Node ID
.1.2 matter-firmware-signing-id
.1.3 matter-icac-id
.1.4 matter-rcac-id
.1.5 matter-fabric-id
.1.6 matter-noc-cat CASE 认证标签 CAT
.1.7 matter-vvs-id VID 验证签名者（1.5 新增）
.2.x = matter-att-cert（设备认证证书 DN 属性）★ 本档主角
.2.1 matter-oid-vid Vendor ID
.2.2 matter-oid-pid Product ID
口诀：.2.x 管认证（VID/PID），.1.x 管运营（NodeID / FabricID / CAT）
生成证书时 OID 用错 arc，证书过不了 Matter 合规校验。
DN 属性完整表见规范正文 §6.1.1 Table 83；v1.4 的 Appendix E Table 140 对应 v1.5 的 Appendix E Table 128。

## Slide 13: 值的编码：4 字符大写 HEX 字符串
规范 §6.1.1：RDN 值 = UTF8String / PrintableString，内容为大写十六进制、恰好 4 字符、不省略前导零、无前缀。不是 2 字节二进制整数！
值 | RDN 字符串 | 判定
VID 0xFFF1 | “FFF1” | ✓ 正确
PID 0x00B1 | “00B1” | ✓ 前导零必须保留
PID 0x2A | “2A” | ✗ 必须写 “002A”
任意 | 2 字节二进制 INTEGER | ✗ 解析必失败
SDK 解析侧代码
// src/crypto/CHIPCryptoPAL.cpp
inline constexpr size_t kVIDandPIDHexLength
= sizeof(uint16_t) * 2; // 必须 4 字节 ASCII
VerifyOrReturnError(
attr.size() == kVIDandPIDHexLength,
CHIP_ERROR_WRONG_CERT_DN);
Encoding::UppercaseHexToUint16(...); // “FFF1” → 0xFFF1
为什么这个坑最隐蔽？
OpenSSL / Wireshark 等通用工具按标准 X.509 显示，DN 一切“看起来正常”；
Matter 的 ExtractVIDPIDFromX509Cert 却要求值恰为 4 字节 ASCII 大写 HEX；
长度或大小写不符 → CHIP_ERROR_WRONG_CERT_DN → 证书被判格式非法（kDacFormatInvalid 303 / kPaiFormatInvalid 203）；
排查时往往误以为是证书链问题，实际是 VID/PID 编码问题；
工具链侧：chip-cert、openssl.cnf 模板、产测写入工具都要显式按字符串写入 VID/PID；
自检办法：用 openssl x509 -noout -subject 打印，再对照 SDK 的解析规则逐字符核对。

## Slide 14: 两种编码方法：preferred vs fallback（§6.2.2.2）
Preferred：用 Matter OID 作 RDN 属性类型
Subject: CN = Matter Test PAI,
1.3.6.1.4.1.37244.2.1 = FFF1,
1.3.6.1.4.1.37244.2.2 = 8000
推荐方式：省 CN 空间、语义无歧义、便于 CA 做签发策略审计。
Fallback：塞进 commonName 字符串
Subject: CN = Matter Test DAC 0001
Mvid:FFF1 Mpid:8000
给不支持的 CA 基础设施用：前缀后恰好 4 位大写 HEX；取最左合法匹配；有前缀但无完整合法值 → 整证书非法。
三条配套规则（规范与 SDK 行为一致）
1. 同一个字段（subject 或 issuer）内不得混用两种方法；
2. 字段里一旦出现 Matter OID 属性，就禁止再从 CN 解析 fallback —— SDK：OID 一无所获时才采用 CN 结果；
3. DAC 的 issuer 必须与 PAI 的 subject 逐字节相同 → PAI 用了哪种编码，它签的 DAC 的 issuer 就固定是那种。
SDK 实现：ExtractVIDPIDFromX509Cert（CHIPCryptoPALmbedTLSCert.cpp / OpenSSL 版）遍历 Subject DN 的每个 RDN，依次匹配 commonName / matter-oid-vid / matter-oid-pid。

## Slide 15: Attestation 数据流：响应里到底有什么
AttestationResponse（规范 §11.18.6.2）
AttestationElements [0] ≤900B（RESP_MAX）
AttestationSignature [1] 64B（ECDSA r||s）
只有这两个字段 —— 没有证书！
attestation-elements TLV（§11.18.4.6）
certification_declaration [1] : OCTET STRING（CMS 签名的 CD）
attestation_nonce [2] : 32B —— 原样带回请求里的 nonce
timestamp [3] : uint32（epoch-s），给 DCL 查询用
firmware_information [4] : 可选
厂商字段必须用 fully-qualified tag，未知则忽略
TLV 解析的三条硬规则（SDK 强制）
1. 第一个 context tag 必须是 1（CD）；
2. 后续 tag 必须严格递增（防混淆 / 防重放构造）；
3. 缺 CD / nonce / timestamp 任何一个 → CHIP_ERROR_MISSING_TLV_ELEMENT → kAttestationElementsMalformed (501)。
attestation_challenge：16 字节
从当前 PASE / CASE 会话派生，不出现在任何链路载荷中（§11.18.4.7：challenge SHALL NOT be included）。
SDK 侧：src/credentials/DeviceAttestationConstructor.cpp 的 DeconstructAttestationElements()。

## Slide 16: 认证文档层级总览（官方手册）
Attestation Information
= AttestationElements + AttestationSignature —— 即 AttestationResponse 的两个已知字段
Attestation TBS
= attestation_elements || attestation_challenge —— 签名消息本体
Attestation Elements TLV
= CD[1] + nonce[2] + timestamp[3] + firmware_info[4]（可选）+ 厂商字段
ECDSA Sign
用 DAC 私钥在设备内部签名（私钥不出安全区）
Attestation Challenge
PASE/CASE 会话派生 16B，不出现在任何链路载荷
Firmware Information（可选）
CD 版本号 + 固件组件摘要，可对照 DCL（Commissioner 可不支持）
图源：Matter Handbook《Attestation》（2025-10-14）

## Slide 17: 设备端签名：nonce 与 challenge 的双绑定设计
attestation_elements (TLV)
attestation_challenge (16B, 会话保密)
SHA-256（签名函数内部计算）
ECDSA-Sign(DAC 私钥, P-256)
attestation_signature（64B r||s）
nonce：防重放
每次配网唯一（CSPRNG 32B）；响应必须原样放回 elements[2] 并一起签名。重放旧响应 → nonce 对不上 → 502
challenge：防挪用
16B，绑定当前安全会话；中间人拿到签名也无法在另一条会话使用。缺 challenge → 无法防“证据挪用”
timestamp：给 DCL 用
Commissioner 按 DAC 的 notBefore 时间点查当时的 PAA 清单与吊销状态
同一把 DAC 私钥的第二次出场：CSR 阶段 nocsr_tbs = nocsr_elements || attestation_challenge，同样的签名模型 ——私钥不出安全区、数据过来签名（§11.18.4.8）。

## Slide 18: Commissioner 的 12 步验证（上：1-6）
步 | 做什么 | SDK 关键动作 | 失败错误码
1 | 入参完整性 + 大小检查 | 各 buffer 非空；elements ≤ 900B（RESP_MAX） | kInvalidArgument 701
2 | PAI 必须存在 | paiDerBuffer 非空 | kPaiMissing 207
3 | PAI / DAC 格式校验 | v3、ecdsa-with-SHA256、P-256、BC/KU 必须 critical、pathLen 规则、KU 位、SKID/AKID 在位 | kPaiFormatInvalid 203 / kDacFormatInvalid 303
4 | VID/PID 交叉 | PAI 必须有 VID 且 == DAC.VID；DAC 必须有 PID；PAI 有 PID 则 == DAC.PID | kDacVendorIdMismatch 305 / kDacProductIdMismatch 306
5 | attestation 签名校验（用 DAC 公钥） | SHA256(elements ¦¦ challenge) 后 ECDSA 验签 | kAttestationSignatureInvalid 500 / kAttestationSignatureInvalidFormat 503
6 | 找 PAA | 取 PAI.AKID → 信任库按 SKID 查 | kPaaNotFound 101
顺序依据：DefaultDACVerifier::VerifyAttestationInformation()。规范允许优化执行顺序（§6.2.3.1），SDK 以“最便宜且能尽早失败”为原则。

## Slide 19: Commissioner 的 12 步验证（下：7-12）
步 | 做什么 | SDK 关键动作 | 失败错误码
7 | PAA 策略检查 | PAA 有 VID 则必须 == PAI.VID；PAA 禁止有 PID | kPaiVendorIdMismatch 205 / kPaaFormatInvalid 105
8 | DAC 有效期 | 以签发时刻（notBefore）为基准检查（编译期可关 CURRENT_TIME_NOT_IMPLEMENTED） | kDacExpired 300
9 | 证书链密码学验证 | ValidateCertificateChain(paa, pai, dac)，mbedTLS/OpenSSL 后端 | kDacSignatureInvalid 301 等（MapError）
10 | elements TLV 解析 + nonce 比对 | 第一个 tag=CD、tag 严格递增；nonce data_equal 比对 | kAttestationElementsMalformed 501 / kAttestationNonceMismatch 502
11 | CD 校验：先验签、后语义交叉 | 6 把钥匙验签 → Basic Info 基准 → 普通 / ODM 分支 | kCertificationDeclaration* 600~606
12 | 吊销检查（独立阶段） | CheckForRevokedDACChain；无 delegate 打 WARNING 跳过 | kDacRevoked 302 / kPaiRevoked 202 / kPaiAndDacRevoked 208
注意第 5 步在前、第 9 步在后：先确认“设备持有 DAC 私钥”，再去验证证书链本身 —— 尽早失败，省掉昂贵的链验证。

## Slide 20: 第 5 步怎么做：ValidateAttestationSignature
src/credentials/attestation_verifier/DeviceAttestationVerifier.cpp
CHIP_ERROR DeviceAttestationVerifier::ValidateAttestationSignature(
const P256PublicKey & pubkey, // ← 从 DAC 证书提取的公钥
const ByteSpan & attestationElements, // ← TLV 编码的 elements
const ByteSpan & attestationChallenge, // ← 会话 challenge (16B)
const P256ECDSASignature & signature) // ← 设备返回的 64B
{
Hash_SHA256_stream hashStream;
uint8_t md[kSHA256_Hash_Length];
MutableByteSpan messageDigestSpan(md);
hashStream.Begin();
hashStream.AddData(attestationElements); // 先喂 elements
hashStream.AddData(attestationChallenge); // 再拼 challenge
hashStream.Finish(messageDigestSpan);
return pubkey.ECDSA_validate_hash_signature(
messageDigestSpan.data(), messageDigestSpan.size(), signature);
}
要点
签名消息 = elements || challenge 的 SHA-256 哈希，与规范 §11.18.4.7 的 attestation_tbs 定义逐字对应；
公钥取自 DAC 证书 —— “证明持有私钥”与“证书链”天然绑定；
签名长度必须恰好 64B（r||s），否则报 503 InvalidFormat；
验签失败 → 500，几乎总是设备端实现问题：拼接顺序错、没加 challenge、用错私钥；
哈希是流式计算（Hash_SHA256_stream），elements 再大也只占固定内存；
设备侧对应的接口是 SignWithDeviceAttestationKey —— 传入的 message 就是 attestation_tbs 本身。

## Slide 21: 第 6 步：找 PAA —— AKID → SKID
src/credentials/attestation_verifier/DeviceAttestationVerifier.h
class AttestationTrustStore {
public:
// 用 PAI 的 AKID（= PAA 的 SKID）查询信任库
virtual CHIP_ERROR GetProductAttestationAuthorityCert(
const ByteSpan & skid,
MutableByteSpan & outPaaDerBuffer) const = 0;
};
信任库实现 | 说明
FileAttestationTrustStore | chip-tool --paa-trust-store-path <dir>：从目录加载 PAA 文件，按 SKID 匹配
TestAttestationTrustStore | SDK 内置测试 PAA（如 Chip-Test-PAA-FFF1，SKID 6A:FD:22:77:...）；生产禁用
自定义实现 | 产品化 Commissioner 从 DCL 同步 PAA 清单 / 厂商私有信任库
找不到时的日志与错误
Unable to find PAA, err: ..., PAI's AKID: 6A:FD:...
→ kPaaNotFound (101)。排查方向：--paa-trust-store-path 目录不对 / PAA 未注册 DCL / AKID 与库内 SKID 不匹配。
SKID / AKID 链式关系（真机日志可直接核对）
PAA SKID=AKID E9:16:0D:C4:...（自签）
PAI AKID = E9:16:0D:C4:... = PAA.SKID
DAC AKID = EB:B4:9A:F1:... = PAI.SKID
首尾相接形成信任链；PAA 自签的标志就是 AKID == SKID。

## Slide 22: 第 11 步：CD 校验 —— 先签名、后语义
// ① 验 CMS 签名（ValidateCertificationDeclarationSignature）
CMS_ExtractKeyId(cmsEnvelope, kid); // 从 SignerInfo 取 KeyID
mCdKeysTrustStore.LookupVerifyingKey(kid, verifyingKey);
if (IsCdTestKey(kid) && !IsCdTestKeySupported())
return kCertificationDeclarationNoCertificateFound;
CMS_Verify(cmsEnvelope, verifyingKey, cdPayload);
// ② 语义交叉校验（ValidateCertificateDeclarationPayload）
DecodeCertificationElements(...); // TLV 解析
VerifyOrReturnError(
cdContent.formatVersion == 1 &&
cdContent.certificationType < kReserved, ...);
// 第一基准：Basic Information 集群
VerifyOrReturnError(
cdContent.vendorId == deviceInfo.vendorId, // ← Basic Info VID
kCertificationDeclarationInvalidVendorId); // 604
VerifyOrReturnError(
IsProductIdIn(cd, deviceInfo.productId), // ← Basic Info PID
kCertificationDeclarationInvalidProductId); // 605
if (!cdContent.dacOriginVIDandPIDPresent) { /* 普通模式 */ }
else { /* ODM 模式，见校验矩阵 */ }
两个容易被忽略的强制点
1. PAI 带 PID 时，这个 PID 也必须在 CD 的 product_id_array 里（普通模式），或等于 dac_origin_product_id（ODM 模式）。“PAI 通配所有 PID”的前提是它根本不带 PID。
2. 即使 ODM 模式，CD.vendor_id / product_id_array 仍然必须匹配 Basic Info —— 设备 Basic Info 报品牌身份，DAC 报原厂身份，CD 用 dac_origin_* 把两者绑定。
错误码一览：601 找不到验签钥匙 / 602 签名错 / 603 格式错 / 604 VID / 605 PID / 606 PAA 不在白名单。
deviceInfo.vendorId / productId 的注释：“reported by device in Basic Information cluster”。

## Slide 23: CD 是什么 + CMS 结构（§6.3.1）
CD = CSA 联盟（不是厂商！）签发的一段 CMS 签名数据，声明 “VID=V 的这些 PID 已通过认证（类型 T）”。产品认证通过后颁发，随固件/工厂数据写入设备，配网时在 AttestationResponse 里上交。
规范明文：Certification Declarations SHALL NOT be generated by any Node —— 设备只能存储并转发。
CertificationDeclaration ::= SEQUENCE
version = v3(3)
digestAlgorithm = sha256
encapContentInfo
eContentType = pkcs7-data
eContent = OCTET STRING ← TLV 明文（下页）
signerInfo
subjectKeyIdentifier ← KeyID，选验签公钥的依据
digestAlgorithm = sha256
signatureAlgorithm = ecdsa-with-SHA256
signature = OCTET STRING
要点
CMS 是 RFC 5652 SignedData 的最小子集 —— 没有 certificates / crls 字段；
验签公钥不随 CD 传输：Commissioner 用 signerInfo 里的 SKID（20B）在内置钥匙表里查（下页）；
digest 与签名算法固定 sha256 + ecdsa-with-SHA256，曲线 secp256r1；
eContent 里是 TLV 明文 —— 验签通过后取出再做语义交叉校验；
CD 与证书链相互独立：换 CD 不需要换 DAC，但三处 VID/PID 语义必须一致；
CSA 可轮换/新增签名钥匙（002~005 即后补），Commissioner 按内置清单更新。

## Slide 24: CD 内嵌 TLV 明文：certification-elements（修正版）
tag | 字段 | 类型 | 说明
0 | format_version | uint16 | 固定 = 1
1 | vendor_id | uint16 | 必须 == Basic Info 的 VendorID
2 | product_id_array | uint16[1..100] | 必须 ⊇ Basic Info 的 ProductID
3 | device_type_id | uint32 | 设备主设备类型
4 | certificate_id | string[19] | CSA 分配的全局唯一编号，如 “ZIG20142ZB330003-24”
5 | security_level | uint8 | ★ 8-bit（旧版误写 32-bit）；保留，置 0，读时忽略
6 | security_information | uint16 | 保留，置 0，读时忽略
7 | version_number | uint16 | CD 自身版本号（联盟分配，与固件版本无关）
8 | certification_type | uint8 | 0=开发测试 1=临时(Provisional) 2=正式；≥3 保留，SDK 直接拒绝
9 | dac_origin_vendor_id | uint16 | 可选；与 [10] 必须成对出现 / 成对缺省
10 | dac_origin_product_id | uint16 | 可选；ODM 场景指向原厂 DAC 的 PID
11 | authorized_paa_list | OCTET STRING[20] ×1..10 | 可选；允许签发 PAI 的 PAA SKI 白名单
未列出的 context tag：保留，Commissioner 必须静默忽略（SDK 的解析器按 tag-order 严格递增读取）。

## Slide 25: CD 验签公钥：SDK 内置 6 把钥匙（gCdSigningKeys[]）
用途 | Key ID（SKID, 20 字节）
测试 CD Signing Key（仅开发） | 62:FA:82:33:59:AC:FA:A9:96:3E:1C:FA:14:0A:DD:F5:04:F3:71:60
官方 Signing Key 001 | FE:34:3F:95:99:47:76:3B:61:EE:45:39:13:13:38:49:4F:E6:7D:8E
官方 Signing Key 002 | DD:04:DB:58:5B:21:4C:1C:58:15:87:E6:56:8D:F4:87:B6:DD:C7:01
官方 Signing Key 003 | 47:10:35:E7:C0:4E:AA:A8:BE:7C:4D:4C:13:E3:E4:C2:09:95:A8:4B
官方 Signing Key 004 | F6:86:03:A3:69:2E:98:10:72:41:9E:A1:E1:AB:38:54:BD:77:95:D3
官方 Signing Key 005 | 63:7F:26:34:AD:62:EA:FE:6A:F6:62:EF:B9:6F:6F:D2:FC:BF:FC:2F
信任锚
官方钥匙的证书必须链到 CSA 根：CN = Matter Certification and Testing CA, O = CSA（SDK 内嵌 gCdRootCert）；运行时 AddTrustedKey(derCert) 追加的钥匙会先做链验证
测试钥匙开关
EnableCdTestKeySupport(bool)：默认 true；生产必须设 false，否则测试 CD 仍然通行（日志 Disallowing CD signed by test key）
日志对照
chip-tool 打印 CD signing key identifier: FE:34:... 即命中官方 001 号钥匙

## Slide 26: VID/PID 交叉校验总矩阵（背下这张表）
校验关系 | 普通模式 | ODM 模式（CD 含 dac_origin_*）
CD.vendor_id ↔ Basic Info VendorID | 必须 | 必须（不变）
CD.product_id_array ⊇ Basic Info ProductID | 必须 | 必须（不变）
DAC.VID ↔ CD.vendor_id | 必须 | ✗（换成下行）
DAC.VID ↔ CD.dac_origin_vendor_id | — | 必须
PAI.VID ↔ CD.vendor_id | 必须 | ✗（换成 dac_origin_vendor_id）
DAC.PID ↔ CD | ∈ product_id_array | == dac_origin_product_id
PAI.PID（若有）↔ CD | ∈ product_id_array | == dac_origin_product_id
DAC.VID ↔ PAI.VID（第 4 步，与 CD 无关） | 必须 | 必须
PAA.SKID ∈ authorized_paa_list（若存在） | 必须 | 必须
读法：ODM 模式只替换“证书身份 ↔ CD”这一组关系；“CD ↔ Basic Info”与“证书链内部”的关系任何模式下都成立。
真机实例：DAC 0x1470/0x8006 ↔ dac_origin_*；Basic Info 0x149A/0x3005 ↔ CD 常规字段（见下一页真机日志）。

## Slide 27: 真机日志解读：量产设备 + ODM 模式实例
commissioning-raspi-log.md（HOPERF 量产设备，节选）
[SVR] OnReadCommissioningInfo - vendorId=0x149A productId=0x3005
[-] --> DAC's VID: 0x1470, PID: 0x8006
[-] --> DAC certificate AKID: EB:B4:9A:F1:...:D0:BF:9F:9A
[-] --> PAI certificate SKID: EB:B4:9A:F1:... = DAC.AKID OK
[-] --> PAI certificate AKID: E9:16:0D:C4:...:F3:12:22
[-] --> PAA certificate SKID: E9:16:0D:C4:... = PAI.AKID OK
[-] --> PAA certificate AKID: E9:16:0D:C4:... =SKID 自签 OK
[-] CD signing key identifier: FE:34:3F:95:... 官方 001
[-] --> VID: 0x149A
[-] --> Device type ID: 0x0000_0202
[-] --> Certification type: 2 (Certified device)
[-] --> DAC origin VID: 0x1470, PID: 0x8006
[CTL] Successfully finished 'AttestationVerification'
[-] WARNING: No revocation delegate available...
来源 | VID / PID | 校验对象
DAC / PAI 证书 DN | 0x1470 / 0x8006 | CD.dac_origin_*
CD 常规字段 | 0x149A / 数组 | Basic Info 集群
Basic Info 集群 | 0x149A / 0x3005 | CD.vendor_id / array
CD.dac_origin_* | 0x1470 / 0x8006 | DAC/PAI 证书 DN
读法
设备自报品牌身份（0x149A/0x3005），证书携带原厂身份（0x1470/0x8006），CD 用 dac_origin_* 把两者绑定 —— 校验矩阵右列的完整落地。
certification_type: 2 (Certified device) —— 正式认证；PAA/PAI 有效期 100 年；CD 命中官方 001 号钥匙。

## Slide 28: FAQ（上）：PID 与 CD 的三种典型疑问
Q1 PAI 能不能带“一组 PID”，让 DAC 报列表里任意一个都通过？
不能。PAI 的 PID 是 X.509 DN 里的单值 RDN，只能 0 个或 1 个。要覆盖多型号只有一种姿势：PAI 不带 PID（对该 VID 下所有 PID 都有签发权）+ 所有已认证 PID 进 CD 的 product_id_array。SDK 第 4 步只在 PAI 带 PID 时才强制 PAI.PID == DAC.PID；第 11 步强制 DAC.PID ∈ CD 列表，且 PAI.PID（若有）也 ∈ CD 列表。
Q2 DAC 的 PID 不在 CD 的 product_id_array 里，能入网吗？
不能。规范 §6.2.3.1 是 SHALL 级校验，SDK 返回 kCertificationDeclarationInvalidProductId (605)，chip-tool 直接终止 commissioning。VID 不匹配对应 604。唯一例外见下一页 Q3/Q4。
Q3 真有一台“PID 对不上却入网成功”的设备，怎么解释？
① ODM 模式：DAC 匹配的是 CD 的 dac_origin_* 字段（日志会打印 DAC origin VID/PID）—— 合规；② Commissioner 实现有缺陷 / 开发模式放宽；③ 某些 Commissioner 不读 Basic Info，少了一道交叉；④ 吊销 / 固件信息检查允许降级，但不影响 VID/PID 强校验。结论：对量产零售产品，不合理，除非命中 ①。

## Slide 29: FAQ（下）：dac_origin 与量产实践
Q4 dac_origin_vendor_id / dac_origin_product_id 是什么（“Original PID”）？
规范里没有叫 Original PID 的字段，正式名称就是 CD 的 dac_origin_* [9]/[10]：必须成对出现或成对缺省；为 ODM 贴牌设计 —— ODM 出厂时 DAC/PAI 已固化自己的 VID/PID，品牌方写入自己的 CD（常规字段=品牌 + dac_origin_*=原厂链）。origin 值与常规值可以相同。关键洞察：Basic Info 报品牌身份，DAC 报原厂身份，CD 把两套身份绑定。
Q5 Basic Information 集群报的 VID/PID 和证书不一致会怎样？
CD 校验直接失败（604/605）：CD.vendor_id 必须 == Basic Info VendorID、product_id_array 必须 ⊇ Basic Info ProductID。烧录工厂数据时，证书、CD、Basic Info 三处必须同源配置。
Q6 签名为什么要同时掺 nonce 和 challenge？
nonce 防重放（每次配网唯一，响应必须原样带回并签名）；challenge 绑定安全会话（16B，PASE/CASE 派生，从不上链路），防中间人把签名挪到别的会话使用 —— 既防旧证据重放，也防证据挪用。
Q7 开发用 0xFFF1/0x8000 测试证书，量产要注意什么？
换 CSA 官方/自有 PAA（注册 DCL）；换联盟签发的正式 CD（type=1/2）；EnableCdTestKeySupport(false)；真实 PKI 签发 DAC，私钥进安全元件；实现 revocation delegate。

## Slide 30: 设备端落地（Silicon Labs）
src/credentials/DeviceAttestationCredsProvider.h
class DeviceAttestationCredentialsProvider {
virtual CHIP_ERROR GetCertificationDeclaration(...); // CD
virtual CHIP_ERROR GetFirmwareInformation(...); // 可为空
virtual CHIP_ERROR GetDeviceAttestationCert(...); // DAC DER
virtual CHIP_ERROR GetProductAttestationIntermediateCert(...);
// 签名在设备内部完成，私钥永远不返回：
virtual CHIP_ERROR SignWithDeviceAttestationKey(
const ByteSpan & messageToSign,
MutableByteSpan & outSignatureBuffer) = 0;
};
两个现成实现
开发：ExampleDACProvider（src/credentials/examples/）内置 DevelopmentCerts 的 DAC/PAI/CD，软算签名；
量产：DAC/PAI/CD 从工厂数据区读取，SignWithDeviceAttestationKey 下发安全元件（SE/TEE/TA）内部完成；
设计要点：NVM3 只存“凭据区基址 + 各段偏移/长度”，证书本体放独立 flash 凭据区，DAC 私钥放 SE/TA 不可导出。
读取工具：commander nvm3 read / parse。
NVM3 Key | 值 | 内容
Creds_KeyId | 0x087220 | CD 签名钥匙序号
Creds_Base_Addr | 0x087221 | 凭据区 flash 基址
Creds_DAC_Offset / Size | 0x087222/23 | DAC 证书位置
Creds_PAI_Offset / Size | 0x087224/25 | PAI 证书位置
Creds_CD_Offset / Size | 0x087226/27 | CD 位置
Key = 0x087000 (Matter NVM3 域) | (0x2 << 8) | id，合法区间 [0x087200, 0x087FFF]。
量产工厂数据清单：DAC / PAI / CD / DAC 私钥（SE 内）/ Basic Info 数据（VID、PID、序列号等，与证书同源）/ SPAKE2+ 参数。
产线提示
首次量产先小批量跑完整 chip-tool 配网 + 验签回归；写凭据时按 Key 表逐项核对长度（DER ≤ 600B）。

## Slide 31: 错误码速查与排查
错误码 | 含义 | 排查方向
101 kPaaNotFound | 信任库找不到 PAA | --paa-trust-store-path 目录不对 / 未注册 DCL / AKID↔SKID 不匹配
203/303 FormatInvalid | PAI / DAC 格式非法 | BC、KU 非 critical；pathLen 错；KU 位错；OID 用错 arc
305/306 Vid/PidMismatch | DAC 与 PAI 的 VID/PID 不一致 | 产线证书配置；PAI 缺 VID；DAC 缺 PID
301 kDacSignatureInvalid | 证书链签名验证失败 | PAI 不是签发该 DAC 的钥匙（常为产线刷错 PAI）
500 AttestationSignatureInvalid | attestation 签名失败 | 设备端：拼接顺序错、没加 challenge、用错私钥
502 NonceMismatch | nonce 不匹配 | 设备没把请求里的 nonce 原样放进 elements[2]
604/605 InvalidVendor/ProductId | CD 与 VID/PID 交叉失败 | 证书 ↔ CD ↔ Basic Info 三处不同源（FAQ-Q5）
601 + Disallowing test key | CD 用测试钥匙且被关闭 | 量产设备 + Commissioner 已 EnableCdTestKeySupport(false)
完整枚举见 SDK src/credentials/attestation_verifier/DeviceAttestationVerifier.h（100/200/300/400/500/600/700 分段）；文字描述用 GetAttestationResultDescription()。

## Slide 32: 生产 Checklist
✓
证书：v3、ecdsa-with-SHA256、P-256；BC/KU 均 critical；DAC KU 仅 digitalSignature；PAI/PAA KU 为 keyCertSign+cRLSign；PAI pathLen=0；PAA pathLen 缺省或 1；DER ≤ 600B
✓
VID/PID 编码：preferred（OID .2.1/.2.2）或 fallback（Mvid:/Mpid:）二选一；值是 4 字符大写 HEX 字符串
✓
链条：恰好 PAA→PAI→DAC 三层；AKID/SKID 首尾相接；DAC.issuer 与 PAI.subject 逐字节相同
✓
三处身份同源：DAC/PAI ↔ CD ↔ Basic Information 集群
✓
ODM 贴牌：CD 成对携带 dac_origin_*，品牌身份进常规字段
✓
Commissioner：EnableCdTestKeySupport(false)；PAA 信任库来自 DCL；实现 revocation delegate
✓
设备：DAC 私钥仅存安全元件；签名走 SignWithDeviceAttestationKey
✓
回归：用规范附录 F 测试向量做验签单测；chip-tool 全流程 + 异常注入（错 PID / 错 nonce / 换 CD）验证错误路径
参考：Matter Core Spec R1.5 §6.1-6.3、§11.18、Appendix E/F；SDK src/credentials/ 与 src/platform/silabs/；DCL：dcl.csa-iot.org；Matter Handbook（handbook.buildwithmatter.com）

## Slide 33
THANKS
热线：400-1189-180 / TEL：0755-82973805，82973807
sales@hoperf.com （销售） Info@hoperf.com（商务）
深圳市南山区西丽街道万科云城三期8栋A座30层（整层）
www.hoperf.cn | www.hoperf.com